| BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ROTATIEDRUKKER OFFSET |
| --- |
| ALGEMENE INFORMATIE | datum: 3 maart 2003 | versie: 7 |
| Onder regie van KBB | Kenniscentrum GOC |
| Ontwikkeld door | cluster onderwijs |
| Brondocument(en) | 1. Grafische beroepengids (1995), GOC 2. Grafimedia CAO, Handboek functie-indeling grafimedia 3. Arbeidsmarktonderzoek grafische industrie (2000), GOC 4. Micro-functiegids grafimedia (2001), GOC 5. Beroepsprofielen onderzoek grafimedia (2000/2001), GOC 6. Informatie uit workshops 7. Raadplegen beroepspraktijk |
| Legitimering BCP door: - op format vereisten - op de inhoud | Kenniscentrum GOC d.d. 15.01.2003 dhr. N. Wijers, Janssen/Pers (mond.) d.d. 03.03.2003 dhr. J. Berckmans, Roto Smeets Weert (schriftelijk) |
| Mogelijke functiebenamingen |
| offset rotatiedrukker, voorman rotatieoffset, A (B) drukker rotatieoffset, 1e (2e) drukker rotatieoffset, persteamleider rotatieoffset |
| BEROEPSBESCHRIJVING |
| beroepscontext | De rotatieoffsetdrukker werkt in het algemeen aan grote persen in teamverband. De persen draaien vaak continu wat inhoudt dat er in ploegen wordt gewerkt. Met verschillende soorten rotatieoffsetpersen, variërend van smal tot breed, worden rollen papier of ander materiaal bedrukt. Met de pers wordt niet alleen gedrukt, maar ook afgewerkt. Het gaat dan om producten die kant-en-klaar van de pers rollen, zoals kranten, of producten die nog verder afgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld gevouwen katernen. Producten die worden gemaakt zijn o.a.: tijdschriften, brochures, reclamedrukwerk, dagbladen, huis-aan-huis bladen. De automatisering is ver gevorderd, maar niet ieder bedrijf heeft de nieuwste typen persen in huis. De gemiddelde afschrijvingstermijn van rotatiepersen is tien tot twintig jaar dus er zijn nog veel bedrijven met oudere typen persen waar relatief veel handmatig werk aan verricht moet worden. De techniek offset wordt ook toegepast in de vellenoffset, maar er zijn een aantal kenmerkende verschillen. De rotatiedrukker werkt vaak in teamverband terwijl de vellendrukker meer solistisch werkt. Daarnaast is er een groot verschil door de materiaaldoorvoer in de pers. Bij rotatie wordt met rollen papier (of ander materiaal) gewerkt en dat geeft specifieke problemen die te maken hebben met baanvoering en baanspanning. Het kenmerkende van rotatieoffset is verder dat er gebruik wordt gemaakt van een aluminium drukvorm (plaat) op een cilinder. Het beeld wordt overgedragen op een cilinder met rubberdoek. Vervolgens wordt het beeld van het rubberdoek overgedragen op het te bedrukken materiaal. Voor dit drukproces is naast inkt ook vochtwater (water met bepaalde toevoegingen) nodig. Tegen de drukvormcilinder is een inktwerk en een vochtwerk gebouwd. Binnen rotatieoffset zijn vier categorieën te onderscheiden: krantendrukkers, illustratiedrukkers, formulierendrukkers en verpakkingsdrukkers. Bij krantendruk en illustratiedruk wordt meestal in een team van 4 of 5 medewerkers gewerkt: bijvoorbeeld een A en B drukker, een rolleur en een bundelaar. Bij formulierendruk en verpakkingsdruk komt het vaak voor dat er 2 mensen aan de machine staan: een drukker en een assistent. Het gaat hierbij om machines met één baan waarvan de snelheid en de baanbreedte te overzien zijn. Bij met name formulierendruk lijkt het productieproces meer op dat van vellenoffset. De bedrukte banen worden tot A4 vellen gesneden. De machines die voor de vier categorieën rotatieoffset worden gebruikt, verschillen onderling behoorlijk. Een drukker die van de ene categorie over zou willen stappen op een andere categorie, zou opnieuw een groot deel van de opleiding moeten volgen. |
| werkzaamheden | De rotatieoffsetdrukker is vooral een technisch vakman (vakvrouw) die weet wat er moet gebeuren om het productieproces voor te bereiden, de pers te laten draaien, het productieproces te bewaken en de productie af te ronden. Dit geldt ook voor de rotatieoffsetdrukker die aan een ver geautomatiseerde pers staat want ook al vindt de besturing via een beeldscherm of een bedieningstafel plaats, hij moet precies weten wat er in de pers gebeurt zodat hij het productieproces tijdig kan bijsturen en problemen kan oplossen. Daarnaast werkt de rotatieoffsetdrukker in teamverband. Daardoor moet hij een teamplayer zijn. Het nakomen van Arbo- en milieuafspraken behoort ook tot zijn verantwoordelijkheden. |
| rol en verantwoordelijkheden | Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het proces en het resultaat. Maar daarbinnen heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. De taakverdeling ligt in de ene organisatie meer vast dan in de andere. Als er geen sprake is van configuratieverschillen kan een rotatieoffsetdrukker met ervaring in principe overal in het productieproces worden ingezet. Meestal is er een vaste teamleider maar er zijn ook platte organisaties die met roulerende coördinatoren werken. Veiligheid is belangrijk; voor de drukker zelf, voor de andere medewerkers en voor eventuele klanten die aan de pers komen. |
| complexiteit | De complexiteit van dit beroep heeft vooral met twee aspecten te maken. Het ene is dat de machine (pers en afwerkingsapparatuur) vaak erg uitgebreid is terwijl het om één productiegang gaat. Alles overzien en beheersen vereist veel ervaring en inzicht. Een tweede aspect is dat de machine meestal op hoge snelheid draait. Als er iets fout loopt, gaat er binnen korte tijd veel materiaal verloren. Het kunnen inschatten en voorkomen of oplossen van problemen is van wezenlijk belang. Hiervoor is veel ervaring, inzicht en vooral stressbestendigheid nodig. |
| typerende beroepshouding | De rotatieoffsetdrukker moet in de eerste plaats technisch inzicht hebben. Verder is belangrijk dat hij nauwkeurig en kritisch werkt want het gaat vaak om producten van hoge kwaliteit. Hij moet kostenbewust zijn want hij werkt met snelle machines waarbij in korte tijd veel materiaalverlies kan optreden. Bovendien gaat het om kostbare machines die geld kosten als ze stilstaan dus ook in dit opzicht werkt de rotatieoffsetdrukker kostenbewust. Stressbestendigheid speelt een grote rol. Het gaat om grote persen, hoge snelheden, meer en meer automatisering en minder mensen aan de pers. Er is sprake van behoorlijke pieken in het werk. Om goed in teamverband te kunnen werken is een coöperatieve, collegiale instelling nodig. |
| Trends / innovaties |
| marktontwikkelingen | Er ontstaan meer concentraties van rotatieoffsetbedrijven. De verwachting is dat vooral grote en een klein aantal gespecialiseerde bedrijven over zullen blijven. Enige tijd geleden werd wel gedacht dat elektronische media de papieren media voor een groot deel zou vervangen, met name de grote oplagen. Nu is men ervan overtuigd dat het einde van het papieren tijdperk nog lang niet in zicht is. Het is een kwestie van èn elektronisch èn papier. |
| wetgeving / overheidsregulering | Op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu gelden al zware eisen en die worden nog steeds verder aangescherpt. Door automatisering, discipline en opleiding wordt het makkelijker aan de eisen te voldoen. |
| technologische ontwikkelingen | De automatisering van de machines en het productieproces blijft doorgaan. (Half)automatische systemen voor plaatwissel, computergestuurde meting en regeling van inkt- en vochtgeving, zelfreinigende systemen; veel handmatig werk dat voorheen door de drukker werd gedaan, wordt overgenomen door geautomatiseerde systemen. Dat wil echter niet zeggen dat de rotatieoffsetdrukker in de nabije toekomst een knoppendrukker wordt. De middelen om te drukken worden veel geavanceerder, maar inzicht in het proces blijft onontbeerlijk want de aansturing van het proces en het signaleren van problemen moet uiteindelijk toch van de drukker komen. In zekere zin maakt de automatisering het werk er niet eenvoudiger op voor de drukker. Hij moet alle (nieuwe) mogelijkheden kunnen toepassen om de machine zo rendabel mogelijk te laten draaien. Er is veel randapparatuur waar de drukker op moet letten. Op basis van de informatie die hij krijgt, moet hij anticiperen op een zo optimaal mogelijk productieproces. Digitaal drukken vormt nog geen bedreiging want dat is te duur voor grote oplagen. Er zijn wel ontwikkelingen op dit gebied. |
| bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen | Drie tendensen spelen tegelijkertijd. Ten eerste staan er minder mensen aan een machine door de hoge graad van automatisering. Ten tweede is er sprake van vergrijzing. En ten derde is er minder belangstelling voor technische beroepen. Gevolgen zijn: de werkgelegenheid is gedaald en de gemiddelde leeftijd van medewerkers is de afgelopen jaren gestegen. Hoe de toekomst eruit zal zien, is moeilijk te voorspellen. Hoe teams functioneren, verschilt per bedrijf. In het ene bedrijf zijn teams meer zelfstandig dan in het andere. In het algemeen kan gesteld worden dat organisaties platter zijn geworden. Een gevolg van de automatisering is ook dat minder mensen meer werk kunnen doen. Het beroep wordt daardoor breder. Drukkers moeten ook kunnen omgaan met geautomatiseerde processen. |
| internationale ontwikkelingen | Automatisering en digitalisering zijn internationale aangelegenheden. Leveranciers van machines en geautomatiseerde systemen opereren voor de internationale markt. Door lage vervoerskosten is het mogelijk om drukwerk internationaal uit te besteden. |
| loopbaanmogelijkheden | Voor een rotatieoffsetdrukker zijn er weinig mogelijkheden om binnen het vakgebied door te stromen. Eerder moet gedacht worden aan verbreding: praktijkopleider, teamleider, adviseur of begeleider van vernieuwingsprocessen. Doorgroei naar productiecoördinator is soms mogelijk. |

KERNTAKEN VAN HET BEROEP

1. bereidt de rotatieoffsetproductie voor

2. produceert drukwerk op rotatieoffsetpers

3. rondt rotatieoffsetproductie af

4. ondersteunt bedrijfsvoering

| KERNTAAK 1. Bereidt rotatieoffsetproductie voor |
| --- |
| proces | Voordat de rotatieoffsetdrukker met zijn persteam aan de slag kan, zal overdracht moeten plaatsvinden tussen het komende en het gaande persteam. Het komende team moet weten wat het gaande team heeft gedaan, welke problemen zich hebben voorgedaan en hoe die zijn aangepakt. Een helder beeld hiervan voorkomt onduidelijkheden en verrassingen. Als er een nieuwe order gedraaid moet worden, leest de rotatieoffsetdrukker de ordermap en gaat na of de gegevens kloppen. Kloppen er zaken niet (bijvoorbeeld er ontbreken gegevens) dan worden deze teruggekoppeld met de orderafdeling. Ook controleert de rotatieoffsetdrukker of de benodigde materialen (inkt en te bedrukken materiaal) voorradig zijn. Tot slot gaat hij na of de platen die de afdeling voorbereiding aanlevert in orde zijn. Is dit niet het geval, dan zal de rotatieoffsetdrukker ervoor moeten zorgen dat er alsnog nieuwe, goede platen komen. Dit zijn werkzaamheden die al gedurende het produceren van de voorgaande order worden gedaan. |
| rol/verantwoordelijkheden | Het team waar de rotatieoffsetdrukker deel van uitmaakt is verantwoordelijk voor deze kerntaak. Binnen het team worden taken verdeeld, maar meestal niet zo dat er een hele vaste taakverdeling is. In principe moet iedere drukker alles kunnen wat nodig is om de productie voor te bereiden. Veiligheid speelt een belangrijke rol. Het team moet veilig kunnen werken en alle veiligheidseisen in acht nemen. |
| complexiteit | Bij de overdracht en het controleren van de ordermap spelen meerdere zaken een rol. Hier goed zicht op krijgen, is tamelijk complex. Daarbij komt dat de rotatieoffsetdrukker moet nagaan of de benodigde materialen er zijn. Hij moet hierbij kunnen vaststellen of het om de afgesproken materialen gaat. De verschillen, b.v. in papier, zijn soms heel klein. |
| betrokkenen | Bij deze kerntaak zijn meerdere medewerkers betrokken: het gaande persteam, de eigen teamgenoten, de afdelingen voorbereiding, planning en ordermanagement. Meestal lopen contacten met andere afdelingen via de productiecoördinator, maar er doen zich situaties voor (afwezigheid coördinator, roulerend leiderschap, klein bedrijf) dat de drukkers het voorbereidende werk zelf met andere collega's moeten afstemmen. |
| (hulp-) middelen | Een belangrijk hulpmiddel bij deze kerntaak is de ordermap. |
| kwaliteit van proces en resultaat | Alle genoemde aspecten moeten goed zijn voorbereid om te kunnen gaan produceren. Draait in het vervolgtraject de pers eenmaal, dan zal hij niet gauw worden stopgezet. Bij stopzetten gaat snel veel tijd en materiaal verloren. |
| keuzes en dilemma's | Overdrachtsproblemen met het gaande persteam zijn vaak een bron van ergernis. Het vertrekkende team laat de pers bijna nooit zo achter als het komende team wil. Dit speelt niet als een lopende pers wordt overgenomen. Door automatisering van het drukproces zijn wel veel zaken zichtbaar via geautomatiseerde systemen, maar dit betekent niet dat ze ook automatisch worden uitgevoerd. De drukker moet de gegevens kunnen interpreteren en verwerken dus zijn kennis blijft nodig. |

| KERNTAAK 2. produceert drukwerk op rotatieoffsetpers |
| --- |
| proces | Bij deze kerntaak gaat het om de feitelijke productie van drukwerk op de rotatieoffsetpers. Meestal is de taakverdeling bekend, maar net als bij de voorbereiding ligt deze hier niet zo vast. Werkzaamheden worden daarom onderling afgestemd. Ook kan er afstemming nodig zijn met de verdere afwerking. Te bedrukken materiaal, vaak rollen papier, moet worden aangevoerd. De drukker is verantwoordelijk voor de inkttoevoer. De rotatieoffsetpers moet worden ingesteld. Vaak is afwerkingsapparatuur aan de rotatieoffsetpers gekoppeld. Deze apparatuur moet ook worden ingesteld. Het gaat hierbij òf alleen om vouwen òf om vouwen en een andere vorm van afwerking zoals lijmen en snijden. Wat de afwerking betreft moet de rotatieoffsetdrukker soms behoorlijk wat in zijn mars hebben. Het opstarten van de pers is cruciaal. Een team dat de pers goed kan opstarten is van veel waarde voor het bedrijf. Het maakt uit of je de teller (voor bruikbare productie) kunt aanzetten bij 5000 of bij 10000. Als de pers niet goed wordt opgestart, kan bijvoorbeeld 15 km papier de prullenbak in. Er zijn bedrijven die met een checklist werken. Door toepassing hiervan wordt voorkomen dat de pers vaak moet worden stilgezet. Draait de pers eenmaal, dan moeten instellingen (bijvoorbeeld voor baanspanning, register) worden bijgeregeld. De materiaaltoevoer, -doorvoer en –afvoer moet in de gaten worden gehouden evenals de inkt- en vochtgeving. Kwaliteit speelt een grote rol bij rotatieoffset. Daarom vinden kwaliteitscontroles plaats vanaf het begin tot het einde van de productie. Daarnaast zijn er tijdens het productieproces zaken van belang als: contact met ordermanagement of de productiecoördinator, anderen informeren over de productie, voldoen aan Arbo-, veiligheids- en milieueisen. Het orderverloop moet administratief worden vastgelegd. Dit gebeurt tegenwoordig vooral met specifieke software waarmee de drukker ook overweg moet kunnen. Volgens schema moet er onderhoud aan de pers plaatsvinden. De rotatieoffsetdrukker heeft hier een belangrijke rol in. Onderhoud moet nauwkeurig gepland en goed georganiseerd worden om de productie zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen. |
| rol/verantwoordelijkheden | Wat in deze kerntaak gebeurt is de volledige verantwoordelijkheid van het persteam. Het gaat meestal om grote oplagen die in korte tijd gedrukt moeten worden dus het team heeft een grote verantwoordelijkheid. De verhouding kwaliteit – kwantiteit is een factor die de rotatieoffsetdrukker voortdurend in de gaten moet houden. |
| complexiteit | Deze kerntaak is vooral complex omdat de rotatieoffsetpers op hoge snelheid draait. Aan alles moet van te voren gedacht zijn en alle factoren die het productieproces beïnvloeden moeten onder controle worden gehouden. Tijdsdruk speelt een grote rol. Bij krantendruk en illustratiedruk is stilzetten van de pers eigenlijk niet aan de orde. Bij formulieren- en verpakkingsdruk is stilzetten wel mogelijk. |
| betrokkenen | De teamleden zijn bij deze kerntaak de belangrijkste betrokkenen. Het teamfunctioneren is van essentieel belang voor het rendement van de machine. Verder kunnen er contacten zijn met andere afdelingen zoals de technische dienst. |
| (hulp-) middelen | Hulpmiddelen die worden gebruikt zijn meetapparatuur en de gegevens die bijvoorbeeld met behulp van een managementinformatiesysteem worden opgeleverd. |
| kwaliteit van proces en resultaat | Een goed op elkaar ingespeeld persteam is van essentieel belang voor de kwaliteit. Kwaliteit hangt ook samen met het vermogen van de drukker om storingen voor te zijn, in voorkomende gevallen de oorzaak te achterhalen en ze op te lossen. |
| keuzes en dilemma's | Omdat de pers met zo'n grote snelheid draait moet de rotatieoffsetdrukker storingen zoveel mogelijk voor zijn. Doet zich toch een storing voor, dan moet snel worden beslist wat te doen. De pers stilzetten is vaak een laatste optie. Er moet voor gewaakt worden dat aan productie hogere prioriteit wordt gegeven dan aan onderhoud. Achterstallig onderhoud gaat uiteindelijk ten koste van productie. |

| KERNTAAK 3. rondt rotatieoffsetproductie af |
| --- |
| proces | Als de productie is gedraaid, zal de rotatieoffsetdrukker ervoor moeten zorgen dat het product op de afgesproken wijze in overleg met expeditie wordt afgevoerd. Het kan voorkomen dat dit proces ver geautomatiseerd is zoals bij dagbladen. Maar ook dan zullen tussendoor anderssoortige orders worden gedraaid waarbij het materiaal op een andere wijze moet worden afgevoerd. De apparatuur moet gereinigd worden voor de volgende order. Dit is tegenwoordig steeds meer geautomatiseerd. Er moet rekening worden gehouden met milieubepalingen. Een heel belangrijk punt tot slot is de overdracht aan het volgende persteam. Dat team wil op zijn beurt weten welke bijzonderheden het vertrekkende team te melden heeft. |
| rol/verantwoordelijkheden | Ook bij deze kerntaak ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de rotatieoffsetdrukker en zijn team. Zij moeten ervoor zorgen dat de productie conform afspraken wordt afgerond. |
| complexiteit | Afvoeren van materiaal en reinigen van de apparatuur is meer een kwestie van zorgvuldig werken dan dat het complexe werkzaamheden zijn. Zorgen voor een goede overdracht is complexer. Alles wat relevant kan zijn, moet worden gemeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een logboek of een ploegenoverdrachtsformulier. |
| betrokkenen | De werkzaamheden worden vooral in het eigen persteam uitgevoerd. Andere betrokkenen zijn het volgende persteam en andere afdelingen, met name magazijn en expeditie. |
| (hulp-) middelen | Om het materiaal af te voeren, worden transportmiddelen gebruikt. Schoonmaakmiddelen zijn nodig om de apparatuur te reinigen. |
| kwaliteit van proces en resultaat | De materiaalafvoer moet goed zijn geregeld en de apparatuur moet schoon zijn voor volgend gebruik. Het gaat vaak om grote oplagen dus als hierbij iets mis gaat, is veel materiaal verloren. Goede overdracht aan het volgende persteam is, net zoals dat voor dit persteam gold aan het begin, van invloed op de kwaliteit. |
| keuzes en dilemma's | Een goede overdracht van het werk naar het volgende persteam valt niet altijd mee. Soms is er weinig tijd voor. Zelfs bij draaiende orders kunnen communicatieproblemen voorkomen zoals telproblematiek, kwaliteit, enz.. |

| KERNTAAK 4. ondersteunt bedrijfsvoering |
| --- |
| proces | Van de teamleider wordt verwacht dat hij ontwikkelingen op zijn vakgebied bijhoudt en mee kan denken als over bepaalde vernieuwingen wordt gesproken. Dit hoeven niet alleen technische ontwikkelingen te zijn. Het kan ook gaan om organisatorische vernieuwingen. Veiligheid is vaak een belangrijk punt. In hoeverre de andere persteamleden hierbij worden betrokken, hangt af van de bedrijfspolicy. Als het nodig is, volgt de rotatieoffsetdrukker opleidingen. |
| rol/verantwoordelijkheden | Het bijhouden van ontwikkelingen is de eigen verantwoordelijkheid van de drukker, maar het meedenken is altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarnaast is oog hebben voor veiligheid een belangrijk punt. Bij ingrijpende veranderingen wordt er vaak een werkgroep in het leven geroepen. Het management houdt in principe rekening met de uitkomsten van de werkgroep. In veel bedrijven zijn er teamleidersvergaderingen. |
| complexiteit | Aan vernieuwingen zitten vaak veel kanten. Hier open voor staan en er iets mee doen kan tamelijk complex zijn. |
| betrokkenen | Er zijn altijd anderen uit de organisatie betrokken als bepaalde vernieuwingen aan de orde zijn. Wie dat zijn, hangt af van het soort vernieuwing. |
| (hulp-) middelen | Een belangrijk hulpmiddel is informatie, in welke vorm dan ook (papier, digitaal). |
| kwaliteit van proces en resultaat | Worden bepaalde vernieuwingen doorgevoerd, dan is het zaak ze goed voorbereid te hebben. |
| keuzes en dilemma's | Het management neemt soms andere beslissingen dan de medewerkers voor ogen hebben. Het komt ook voor dat medewerkers niet goed door het management worden geïnformeerd. Dit komt de motivatie niet ten goede. |

KERNOPGAVE van het beroep

1. werkt in teamverband

De rotatieoffsetdrukker werkt meestal in een team. Daarom moet hij, naast het hebben van technische kwaliteiten, ook een teamspeler zijn. In hoeverre een rotatieoffsetdrukker werkzaamheden coördineert, hangt met name af van de grootte van het bedrijf. In het algemeen geldt hoe kleiner het bedrijf, hoe breder de taken van de rotatieoffsetdrukker. Bij grotere bedrijven is er b.v. een productiecoördinator. Voor de begeleiding van leerlingen is er een praktijkopleider. Of de rotatieoffsetdrukker nu wel of geen coördinerende werkzaamheden uitvoert, het is belangrijk dat alle teamleden weten wat ze aan elkaar hebben, elkaar waar nodig helpen en ervoor staan om samen 'de klus te klaren'. In deze sector zijn er ook bedrijven met een hiërarchische structuur. Meestal is er een afdelingschef die vooral organisatorisch werk verricht, een voorman die naast organisatorische zaken ook meewerkt aan de machine, een A drukker, een B drukker en een assistent. De taakverdeling ligt hier meer vast. Maar ook dan moet er worden samengewerkt en moet het werk, bij afwezigheid van de één, worden overgenomen door de ander.

OVERZICHTSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES ROTATIEDRUKKER OFFSET

| BEROEPSCOMPETENTIES | Kerntaken | Kern-opga-ve |
| --- | --- | --- |
|  | bereidt rotatieoffsetproductie voor | produceert drukwerk op rotatieoffsetpers | rondt rotatieoffsetproductie af | ondersteunt bedrijfsvoering | werkt in teamverband |
| vakmatig-methodische competenties (VM) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 01 stelt vast of productieproces goed is voorbereid | x |  |  |  | x |
| 02 beoordeelt kwaliteit plaat | x |  |  |  | x |
| 03 zorgt ervoor dat juiste materiaal voor productie aanwezig is | x |  |  |  | x |
| 04 stelt rotatieoffsetpers met gekoppelde afwerkingsapparatuur in | x |  |  |  | x |
| 05 bedient rotatieoffsetpers met gekoppelde afwerkingsapparatuur |  | x |  |  | x |
| 06 bewaakt productieproces |  | x |  |  | x |
| 07 bewaakt kwaliteit en kwantiteit van het drukwerk |  | x |  |  |  |
| 08 rondt de productiewerkzaamheden af |  |  | x |  | x |
| bestuurlijk-organisatorisch en strategisch (BOS) |  |  |  |  |  |
| 09 coördineert werkzaamheden |  |  |  |  | x |
| sociaal-communicatieve (SC) |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| ontwikkelingscompetenties (ON) |  |  |  |  |  |
| 10 volgt ontwikkelingen |  |  |  | x |  |

### BEROEPSCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA

| 01 stelt vast of productieproces goed is voorbereid |
| --- |
| Beroepscompetentie (VM) | De rotatieoffsetdrukker is in staat om op adequate wijze vast te stellen of het productieproces goed is voorbereid. |
| Succescriteria |
| proces | Overlegt met eerdere ploeg |
|  | Ontvangt werkopdrachten |
|  | Leest ordermap (orderzak, orderkaart) en beoordeelt of de gegevens kloppen |
|  | Stemt zonodig af met orderafdeling of ordermap correct en compleet is |
|  | Gaat na of benodigde materialen aanwezig zijn |
|  | Gaat zonodig na of taakverdeling duidelijk is |
|  | Zorgt ervoor dat er veilig gewerkt kan worden |
|  | Komt Arbo- en milieuafspraken na |
| resultaat | De voorbereiding op de productie is in orde |

| 02 beoordeelt kwaliteit plaat |
| --- |
| Beroepscompetentie (VM) | De rotatieoffsetdrukker is in staat om op adequate wijze de kwaliteit van de plaat te beoordelen voor een goede productie. |
| Succescriteria |
| proces | Signaleert afwijkingen in plaat |
|  | Communiceert over afwijkingen met afdeling die platen vervaardigt |
|  | Zorgt ervoor dat de wijzigingen worden doorgevoerd |
| resultaat | Goede platen voor productie |

| 03 zorgt ervoor dat juiste materiaal voor productie aanwezig is |
| --- |
| Beroepscompetentie (VM) | De rotatieoffsetdrukker is in staat om op adequate wijze ervoor te zorgen dat het juiste materiaal aanwezig is voor de productie. |
| Succescriteria |
| proces | Voert de benodigde materialen aan of laat dit doen (en controleert) |
|  | Controleert te gebruiken materialen |
|  | Voert zonodig testen uit |
| resultaat | Juiste basismateriaal voor productie is aanwezig |

| 04 stelt rotatieoffsetpers met gekoppelde afwerkingsapparatuur in |
| --- |
| Beroepscompetentie (VM) | De rotatieoffsetdrukker is in staat om op adequate wijze de rotatieoffsetpers met gekoppelde vouwmachine en/of afwerkingsapparatuur in te stellen. |
| proces | Plaatst drukplaat |
|  | Zorgt voor juiste inkt- en vochttoevoer |
|  | Zorgt voor juiste papierdoorvoer |
|  | Stelt machine verder af (handmatig) of in (via bedieningspaneel) |
|  | Stelt gekoppelde vouw- en/of afwerkingsapparatuur af |
| resultaat | Goed ingestelde rotatieoffsetpers met gekoppelde vouw-/ afwerkingsapparatuur |

| 05 bedient rotatieoffsetpers met gekoppelde afwerkingsapparatuur |
| --- |
| Beroepscompetentie (BOS) | De rotatieoffsetdrukker is in staat om op adequate wijze de rotatieoffsetpers en gekoppelde afwerkingsapparatuur te bedienen. |
| Succescriteria |
| proces | Start machine (pers en gekoppelde afwerkingsapparatuur) op |
|  | Regelt baanspanning |
|  | Regelt register |
|  | Regelt inkt- en vochtgeving |
|  | Bewaakt instellingen bij illustratiepersen |
|  | Regelt instellingen vouwapparaat |
|  | Regelt instellingen overige afwerkingsapparatuur |
|  | Zorgt voor voldoende voorraad inkt, vochtwater en te bedrukken materiaal |
|  | Voorziet materialen zonodig van gegevens voor verdere bewerking |
|  | Verhelpt mechanische storingen |
|  | Lost eenvoudige elektronische problemen op |
| resultaat | Machine die juist wordt bediend. |

| 06 bewaakt productieproces |
| --- |
| Beroepscompetentie (VM) | De rotatieoffsetdrukker is in staat om op adequate wijze het productieproces te bewaken. |
| Succescriteria |
|  | Controleert het drukproces (procesbeheersing): o.a. baanvoering, baanspanning, tegendruk, register, kleuren aan de hand van bijgeleverd kleurmodel |
|  | Stemt werkzaamheden onderling af |
|  | Stemt werkzaamheden zonodig af met verdere afwerking |
|  | Registreert storingen |
|  | Schakelt waar nodig technische dienst in |
|  | Heeft zonodig contact met ordermanagement of productiecoördinator |
|  | Verstrekt informatie over de productie aan leidinggevenden of derden |
|  | Voert uitgangscontroles uit |
|  | Verricht in overleg of samen met technische dienst reparatiewerkzaamheden |
|  | Verricht onderhoudswerkzaamheden |
|  | Verricht storingsanalyses |
|  | Voert zonodig testen uit aan apparatuur |
|  | Draagt zorg voor eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen |
|  | Neemt juiste maatregelen in kader van milieuzorg |
|  | Zorgt voor administratieve vastlegging van het orderverloop |
|  | Registreert gegevens die nodig zijn om machine in goede staat te houden |
|  | Registreert gegevens voor andere afdelingen, met name financiële afdeling |
|  | Bepaalt met andere ploegen prioriteiten voor werkzaamheden aan machine door technische dienst |
|  | Zorgt voor optimale verhouding kwaliteit - kwantiteit |
| resultaat | Volgens planning, vereisten en afspraken verlopend productieproces |

| 07 bewaakt kwaliteit en kwantiteit van het drukwerk |
| --- |
| Beroepscompetentie (VM) | De rotatieoffsetdrukker is in staat om op adequate wijze de kwaliteit en de kwantiteit van het drukwerk te bewaken om een product te hebben dat aan de kwaliteitseisen voldoet en zo efficiënt mogelijk is geproduceerd. |
| Succescriteria |
| proces | Voert van begin tot eind van de productie kwaliteitscontroles uit |
|  | Zorgt ervoor dat alle variabelen die kwaliteit bepalen onder controle zijn |
|  | Gaat efficiënt om met tijd, middelen en materiaal |
|  | Zorgt voor optimale afstemming kwaliteit - kwantiteit |
| resultaat | Zo efficiënt mogelijk geproduceerd drukwerk dat aan overeengekomen kwaliteitseisen voldoet |

| 08 rondt de productiewerkzaamheden af |
| --- |
| Beroepscompetentie (VM) | De rotatieoffsetdrukker is in staat om op adequate wijze de productiewerkzaamheden af te ronden. |
| Succescriteria |
| proces | Voert product af of regelt dit in overleg met expeditie |
|  | Voert restanten weg of regelt dit in overleg met magazijn |
|  | Reinigt de apparatuur na afloop van de productie handmatig of automatisch |
|  | Draagt werk over aan persteam dat na ploegenwissel komt |
| resultaat | Werk is volgens vereisten afgerond |

| 09 coördineert werkzaamheden |
| --- |
| Beroepscompetentie (VM) | De rotatieoffsetdrukker is in staat om op adequate wijze werkzaamheden te coördineren voor een goede taakverdeling en werkuitvoering. |
| Succescriteria |
| proces | Ontvangt werkopdrachten |
|  | Geeft werkopdrachten |
|  | Geeft instructies op de werkvloer |
|  | Delegeert werkzaamheden, bevoegdheden |
|  | Begeleidt personeel, inclusief leerlingen en stagiaires* |
|  | Coördineert in samenspraak met de technische dienst installatie-, onderhouds-, reparatie- en revisiewerkzaamheden |
|  | (* door anderen bij grotere bedrijven) |
| resultaat | Goede taakverdeling |
|  | Werk wordt op juiste wijze uitgevoerd |

| 10 volgt ontwikkelingen |
| --- |
| Beroepscompetentie (VM) | De rotatieoffsetdrukker is in staat om op adequate wijze ontwikkelingen in zijn vakgebied te volgen om een bijdrage te kunnen leveren aan vernieuwingen en veiligheid in zijn organisatie. |
| Succescriteria |
| proces | Volgt ontwikkelingen via vakbladen, beurzen, enz. die aan organisatievernieuwingen kunnen bijdragen |
|  | Volgt ontwikkelingen op gebied van veiligheid |
|  | Volgt opleidingen |
|  | Heeft zitting in werkgroepen** |
|  | (** niet bij alle bedrijven) |
| resultaat | Geleverde bijdrage aan vernieuwingen in eigen organisatie. |